Elosztószekrények

Építőkocka elve alapján egymásra szerelhetők.

- műanyag szekrények

- modulokból állnak. „0”, „1”, „2” méretnagysággal

felépítése, elemei:

- műanyag szekrény

- fedél (nyitható-nem nyitható)/zárható

  - átlátszó

  - nem átlátszó

- szerelőlap

- kalapsín (modulos szerelhetőségnél)

- zárólap

  - tömszelencés bevezetéssel

  - membrános bevezetéssel

Megmunkálhatóság:

- fűrész

- körszakító

- kúpos fúró

- összeépítés berendezés-specifikus patentokkal, csavarral stb,

- Érintésvédelem: kettősszigetelt, II. ÉV osztály. Ha a jel nincs rajt, mert szerelő építi össze, nem gyári az összeépítés, akkor is megfelel a kettős szigetelés követelményeinek! (jel vagy szabványszám)

Rögzítés:

- falra

- szerelőkeretre

- lábra

Műanyag rendszerengedélyes mérőhelyek

Leggyakoribb formája:

1 fázis (nappali)

1+1 fázis (nappali + vezérelt)

3 fázis (nappali)

3+1 fázis (nappali + vezérelt)

3+3 fázis (nappali + vezérelt)

2. Alumínium szekrények

Építőkocka elve alapján egymásra szerelhetők.

- modulokból állnak. „A0”, „A1”, „A2” méretnagysággal

felépítése, elemei:

- Alu szekrény + végelzáró

- fedél (nyitható-nem nyitható)/zárható

- szerelőlap

- kalapsín (modulos szerelhetőségnél)

- zárólap

Megmunkálhatóság:

- fűrész

- kúpos fúró

- összeépítés, csavarral

- Érintésvédelem:  I. ÉV osztály, nullázó csavarral ellátva.

Rögzítés:

- Falra, süllyesztve

- szerelőkeretre

- lábra

Tömítő gumik:

- KTG köztes tömítőgumi

- ZTG zárólap tömítőgumi

- Fedél tömítőgumi

- Lemezszekrények

- Tágas belsőtér

- mm-es méretválaszték

- porszórt technológiás festés

Kábelbevezetés tömszelencével, nagy mennyiségű szerelvény fogadására alkalmas. Maszkokat forgalmaznak, modulrendszerű szereléshez. Stabil, fém maszkok a szereléshez kivehetők. Széles alkatrészválaszték jellemzi. I. ÉV osztály, nullázni kell!

Összeépítés: csavarokkal és szigetelő alátéttel lehet. A zárólapot metrikus csavarokkal a meglévő menetbe hajtással rögzíti.

Védőcsövek

Villamos iparban használt nem villamos ipari csövek

- betoncsövek

- acélcsövek (6m)

  - fűtéscső (fekete csövek)

    - ¼”, 2/4”, ¾”, 1”, 5/4”, 6/4”, 2”.

    - Egymásba csúsztathatók

  - Vízvezetékcső (horg.accső)

    - ¼”, 2/4”, ¾”, 1”, 5/4”, 6/4”, 2”.

    - Nem csúsznak össze

  - varrat nélküli gázcső (mm)

- lefolyócsövek

  - PVC 32

  - 40

  - 50 stb.

- alumínium csövek

- aztbeszt-cement csövek

Villamos ipari védőcsövek

- MŰIII. Védőcső

  - Vékony falú

  - Vakolat alá szerelhető

  - 2,5m szálhosszúság

  - Kézi hajlítás, tágítás

  - Lágyítóanyag tartalom 3-5%

  - Tárolás napfénytől védetten, fektetve.

  - Darabolás késsel

  - Méretei:13,5, 16, 23, 29, 36mm

- MŰvII. Védőcső

  - Vékonyított vastagfalú

  - 3m-es szálak

  - Tokos végződés

  - Tartószerkezetre, bilincsre kis mechanikai igénybevételre

  - Darabolás fűrésszel,

  - Idomok: kanyar, karmantyú

  - 16, 20,25mm

- MŰI. Védőcső

  - 2,5m-es szálak

  - Vastagfalú

  - Darabolás fűrésszel

  - Hajlítás melegen betéttel

  - Falon kívül, tartóra v. bilincsre szerelve

  - Menet vágható rá

  - Méretei: 16, 21, 29, 36, 48mm

MŰg gégecső

MŰa műanyag anya

MŰkb kábelbilincs

Műk könyök

Műd doboz

Biztosítók színjelölései Diazed

Rózsa 2A D II

Barna 4A D II

Zöld 6A D II

Vörös 10A D II

Szürke 16A D II

Kék 20A D II

Sárga 25A D II

Fekete 35A D III

Ezüst 50A D III

Rézvörös 63A D III

- Diazed

  - Dia- átmérő. A betétek nyakának vastagsága meghatározó. Az illesztő csavar mérete korlátozza a behelyezhető betét nagyságát.

  - Z- Zveitling- kettő. Alj+fej.

  - Ed- Edizon menet, ipari gyakorlatban zsinórmenet.

A Diazed rendszerű olvadóbiztosító részei:

- DA- alj

- Df- fej

- Di- illesztő csavar

- Dol-betét, lomha kioldású

- Szigetelő gyűrű

Foglalatok (izzók)

- E10-mini-zseblámpa

- E-14-mignon-hűtőszekrény izzó

- E-27- normál izzó

- E40- Góliát pl.: 250W Hgli