A „Y-D” vezérlés működése:

1. Az S„be” gomb megnyomásával indítjuk az időrelét.

2. Az időrelé érintkezője meghúzza a „Yz” mágnes kapcsolót, amennyiben a „D” alaphelyzetben van.

3. „Yz” munkaáramú érintkezője zár, a „fk” főkapcsoló behúz, és öntartásba megy át.

4. A beállított „t” idő letelte után az időrelé érintkezője nyit, és bontja a „Yz” tartó áramkörét, ami kiejt. A „fk” továbbra is öntartásban marad.

5. A „Yz” nyugvóáramú érintkezője a kiejtéskor zár, így meghúzza a „D” mágnes kapcsolót, de csak akkor, ha a „fk” öntartásban van, meg van húzva.

6. Az S„ki” megnyomásakor minden mágnes kapcsoló kiejt, a motor leáll.