Feszültségmentesnek tekinthető a hálózat, ha:

- A hálózatot kikapcsolták és leválasztották

  - Kikapcsolás: kapcsoló, megszakító

  - Leválasztás: szakaszoló, biztosító betétek, látható bontás

- A feszültségmentességet ellenőrizték, fáziskeresővel nem szabad!

  - Próbalámpa (lepróbált)

  - Zipp

  - Műszer

- A visszakapcsolást megtiltották, meggátolták

  - Tiltás:

    - Tábla, „Bekapcsolni tilos” (legyen rajt, hogy ki kapcsolta ki, mikor, ki adhat utasítást a visszakapcsolásra)

    - őr

  - Gátlás

    - zárás

    - betétek elvitele

    - kapcsolókar elvitele

- A hálózatot földelték és rövidre zárták, kondenzátorokat kisütötték.

  - Először mindig földelni kell

  - Aztán lehet rövidre zárni

- A feszültségmentes rész határait feltűnően megjelölték