Az üzemen kívül helyezés sorrendje:

- a hegesztőlángot el kell oltani a markolaton lévő disszugáz szelep elzárásával

- az égőt nyitott oxigénszelep mellett tiszta, olajmentes vízben le kell hűteni, közben az oxigént buborékoltatni kell, hogy víz ne jusson a pisztolyba

- a markolaton lévő oxigénszelepet el kell zárni

- a disszugáz palackon és az oxigénpalackon az elzáró szelepet el kell zárni

- a hegesztő berendezést gáztalanítani kell a markolaton lévő szelepek nyitásával úgy, hogy a nyomáscsökkentők manométerei „0” helyzetbe álljanak. Azonban először a markolaton lévő disszugáz szelepet nyitjuk meg, megvárjuk, míg a hegesztő berendezés (disszu) gázmentes lesz, majd ezután az oxigénnel végezzük el ugyanezeket a műveleteket

- a disszugáz nyomáscsökkentőjének kieresztő szelepét el kell zárni

- az oxigén nyomáscsökkentőjének kieresztő szelepét kell el zárni

- a disszugáz nyomáscsökkentőjének és az oxigén nyomáscsökkentőjének szabályozócsavarját lazára kell állítani, utána a markolaton a szelepeket el kell zárni