Biztonságos anyagmozgatás 2010

Az anyagmozgató  rendszerek,

A segédeszköz  nélküli kézi anyagmozgatás,

Kézi anyagmozgató eszközök

Az anyagmozgató rendszerek működése során előforduló 
leggyakoribb baleseti veszélyforrások és kiküszöbölésük 
módjai.

Az anyagmozgató gépekből, szállítógépekből anyagmozgató 
rendszerek alakíthatók  ki.

Az ilyen anyagmozgató rendszer megbízhatóságához, 
biztonságos, balesetmentes működéséhez az szükséges, hogy a folyamatos anyagmozgató rendszer:

- elemei egymással  összehangoltan adják át, vegyék át a  szállítandó anyagot,

- alkalmasak legyenek  az adott anyag mozgatására,

- a környezetbe beilleszkedjen,  azzal megfelelő kapcsolata legyen,

- különféle információkat  adjon és kapjon.

Baleseti  veszélyforrások és kiküszöbölésük  módjai:

A folyamatos működésű szállítógépek és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcsolataiból származó  veszélyek.

Az  összhanghoz, veszélymentes  üzemhez összhangnak kell  lenni:

az anyag és a rendszerben lévő szállítógépek tulajdonságai között,

- az anyagáramlási intenzitás  és a szállítógépek  teljesítménye között,

az anyag átadásának,  átvételének térbeli feltételei  között,

- -  az anyag átadásának,  átvételének időbelisége  között,

- esetleg  más, speciális tényezők  között.

- A folyamatos működésű  szállítógép környezeti kapcsolatainak hiányosságaiból  származó veszélyek (emberek, más gépek,  berendezések, felszerelések).

- Alapvető  követelmény a szállítógép  közelében dolgozók (kezelő,  gyártók, felhasználók,  karbantartók, felülvizsgálók)  biztonságának, egészségének  a védelme.

A folyamatos működésű szállítógépek és a környezet információs zavarából adódó baleseti veszélyek.

Ezek akkor állnak fenn, ha az információs zavar kihat a szállítógép biztonságos mű-ködésére, biztonsági állapotára.

Döntőek  az anyagmozgató rendszer  indítására, leállítására  és üzembiztos állapotára  vonatkozó információk.

- A rendszerben található folyamatos működésű szállítógépek indítási és leállási feltételei azonosak az előzőekben megismertekkel, azzal a kiegészítéssel, hogy itt még sorrendi  feltétel is van.

- Indításkor a gépeket a célállomástól a szállítási iránnyal ellentétes sorrendben (visszafelé), leálláskor pedig fordítva  (a szállítási iránynak  megfelelő sorrendben) kell  a rendszert működésbe  hozni, illetve leállítani.

Veszélyforrások:

A gép nem várt elindulása, megállása a szállítógép közelében  tartózkodókat felkészületlenül érheti, ezért baleset következhet be

(pl. túl közel tartózkodnak a géphez, hozzáérnek mozgó  szerkezeti részekhez stb.).

A szállított anyag mozgási állapotának megváltozása (pl. anyag feltorlódás, elsodrás, elütés, anyag stabilitás változás miatti lecsúszás, leesés stb.).

- Vonóelem szakadás.

- Végtag, ruha, haj  beszorulhat, becsípődhet.

Okok:

- Vigyázatlanság, figyelmetlenség.

- Illetéktelen beavatkozás.

- Kimaradt energia visszatérése.

- Szabályok be nem tartása.

Kiküszöbölés  módjai:

- Az indító személy  előzetesen győződjön meg az indítás veszélytelenségéről.

A gép közelében tartózkodókat előzetesen hangjelzéssel figyelmeztetni  kell az indításról.

Beláthatatlan  pálya esetén:

Minden belátható  szakasz végén figyelő elhelyezése, aki  figyeli a pályát és jelzést ad az indítás veszélytelenségéről.

- A kezelő csak akkor indíthat, ha mindegyik szakaszról  indítójelzést kapott.

Előzetes hangjelzés ilyenkor is kell.

- Korszerűbb megoldás:

Kamerákkal figyeli a kezelő a teljes pályát.

Indítás előtt hang- és fényjelzés.

Több  együttműködő gép (rendszer)  esetén:

- Meggyőződni a  veszélytelenségről.

- Hangjelzés indítás  előtt.

- Az anyag haladási irányát tekintve a legtávolabbi gépet kell  először  elindítani és aztán visszafelé haladva sorban a többit.

- Leállításnál a feladást kell előbb megszüntetni, utána  az anyag haladási  irányban haladva sorban a többit. Teher lehetőleg ne maradjon a  berendezésen.

- - Korszerűmegoldás:  → Az indítás és leállás megfelelő  reteszeléssel csak a megfelelő sorrendben  kapcsolható.

A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás egészségi  ártalmai, a biztonságos  munkavégzés feltételei.

Egészségügyi  ártalmak:

Fizikai erőkifejtés szükségessége hát és deréktáji fájdalmak kockázatával  járhat, ha:

- Túl megerőltető.

- Csak a törzs fordításával végezhető.

- A teher hirtelen elmozdulhat

- (a test labilis helyzetében következhet be).

- Ha nem kerülhető el, hogy előrehajolt helyzetben történjen az emelés.

Megnövekszik  a hátsérülés kockázata,  ha:

- Fizikailag alkalmatlan (adottság) az adott tevékenység  végzésére.

- Gerincelváltozása van, ami a gerincsérülésre fokozott   hajlamot jelent.

Munkavégzésre alkalmatlan ruházatot, lábbelit, vagy más  személyes tárgyat visel.

- Nem rendelkezik  megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal.

- Hát- és deréktáji mozgásszervi megbetegedések. Ezek  hosszú ideig rejtve maradhatnak.

- Elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágy részek (többnyire izmok) munka közbeni sérülései (húzódás, szakadás,bevérzés).

- Porckorong sérülések.

- Magas, nem  egyenletes terhelések esetén.

Sérülés  kockázatát növelik a  következők:

Teher:

- Túl nagy, vagy  nehéz.

- Nehéz megfogni  ill. megtartani.

- Instabil, vagy tartalma  elmozdulhat.

- Olyan módon van elhelyezve, hogy tartása ill. mozgatása csak a törzstől bizonyos távolságra vagy a törzs elforgatásával, hajlításával lehetséges.

- Körvonala, vagy  halmazállapota miatt ütődésnél sérülést  okozhat.

Munkakörnyezet:

Nincs elég hely (főként függőleges irányban) a teher mozgatására.

A teher nem emelhető biztonságos, vagy a munkavállaló alkalmas  testhelyzetében.

- A terhet változó  szinteken kell mozgatni.

- A padlózat labilis, vagy a láb szilárdan nem támasztható  meg.

- A padlózat egyenetlen   → botlásveszély.

csúszik→ elcsúszás veszély.

- Hőmérséklet, páratartalom,  vagy a szellőzés nem megfelelő

Tevékenység:

- A kockázat nő, ha a következők közül egy, vagy több

tényező van jelen:

- Elsősorban a  gerincet érintő gyakori, vagy lassan tartó  erőkifejtés.

- A testi pihenési vagy regenerációs periódus elégtelen.

- Emelési, letevési vagy továbbítási távolságok túlzottan nagyok.

- A munkaritmust és a munkavégzés sebességét a munkafolyamat a  munkavállaló által befolyásolhatatlan módon határozza meg.

A  biztonságos munkavégzés  feltételei:

- A nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel,  lassú felemelkedéssel szabad megemelni.

- A megemelés előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a 
lábakat  elhelyezni.

- A terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel 
meg markolva  kell megfogni.

- Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehető legközelebb legyen a testhez.

- Nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt,

hanem a  vállon, vagy a háton kell szállítani.

- A teher egyenletes elosztása kisebb terhelést eredményez.

- A hosszú tárgyak  (pl. csövek, rudak) vállon vagy háton  történő szállítása estén ügyelni kell arra, hogy a tárgy 
első vége legalább 2 mel a padló felett legyen és a 
szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos vezetékhez.

- A teher letevése előtt mindig meg kell győződni arról,  hogy az adott helyre biztonságosan letehető-e,  nem fog-e felbillenni, leesni vagy felborulni.

- Az ujjsérülések megelőzésére célszerű a lerakási helyre  előzetesen alátéteket helyezni.

Kézi anyagmozgató eszközök  /egyszerűbb segédeszközök, kézi szállítóeszközök,  kézi emelő eszközök/ biztonságos kialakítása  és használata.

Segédeszközök:

Általános követelmények:

- tömegük kicsi  legyen,

- használatuk ne fárassza ki a dolgozót.

- fogantyúk, nyelek megfelelő megmunkálása, szilárdsága, műszaki állapota.

- Sérült hiányos, törött, nem megfelelő eszközt használni tilos.

Veszélyek:

- Ha a teher jellemzőinek bármelyike a megengedett vagy a kezelhető méretet meghaladja, a teher lezuhanhat.

- A baleset gyakran  a dolgozó elcsúszása, megbotlása miatt  következik be.

- A fogantyúkkal ellátott segédeszközöknél gyakori a kézsérülés.

- A teher nem megfelelő megfogása a segédeszközzel is  a teher leeséséhez vezethet.

Használat  általános szempontjai:

Lapát:

a megterhelés (a lapát tömegét is beleszámítva) 18  év feletti nő esetén 5 kg, 18 év feletti férfi esetében legfeljebb 8  kg lehet.

Fogószerkezetek:

→ Csak a kialakításnak megfelelő terhek mozgatására használható.

→ Sérült, kopott, megrongálódott fogószerkezetet nem szabad használni.

Kézi  tapadókorongok:

a gumi szívókorongot vagy mágnes betétet használat előtt ellenőrizni kell, hogy biztosított-e  a megfelelő sík felfekvési felület és megfelelő-e a szívó ill. mágnes-hatás.

Görgők:

- Acélcsövek, rudak, hengeres keményfagörgők, ha 20-20 cm-el hosszabbak, mint a teher szélessége.

- Legalább 2 db-ot kell a teher alá tenni.

- Feltétel a megfelelő teherbírás.

- A görgőket a megemelt teher alatt rúddal vagy kalapáccsal kell beállítani, kézzel igazítani tilos.

Emelőrudak:

- Csak megfelelő teherbírású, egyik végén él alakúra kiképzett acélrúd alkalmazható.

- Emelés közben tilos az emelőrúddal szemben állni vagy ráállni.

- Görgős emelőrudak nehéz terhek padlózaton való rövid távú mozgatásához használhatók.

Korcsolyák:

- A mozgatott teher tömegének megfelelő teherbírású fából vagy acélból készített tartók.

- A tartók felső  végeit beakasztható kampókkal kell ellátni  és szétcsúszás ellen biztosítani kell.

- A teher mozgatása  közben a tartók között, illetve előtt  senki sem tartózkodhat.

Kenderkötelek:

használatának előfeltétele a kötélátmérő helyes megválasztása, valamint az előírt terhelési próba megléte.

Létra:

- Ha a szintkülönbség  meghaladja a 2 m-t.

- A támasztólétrát  rögzíteni kell kampóval, a kétágú létrát  biztosító lánccal.

- Sérült, törött  létra nem használható.

Kézi  horgok:

- Nyele megfelelő  méretű, kiképzésű legyen.

- A horog hegye  éles legyen.

Emelőeszközök:

Veszélyforrások:

- Kiálló élek, éles felületek.

- Teher leejtése.

- Teher hőmérséklete.

- Közlekedő út  szabad maradjon.

- Téves jelzések

Kialakítás  és használat:

Fogas-rudas  emelők:

- Az emelkedő fogas-rúd, az acélház vagy az alsó végén kialakított tányér szolgál a teher közvetlen emelésére.

- Az emelés kézi  hajtással fogaskerék áttétel segítségével  történik, a fogaskerekek az acélházra szerelt  burkolatban helyezkednek el.

- Beépített biztonsági  berendezés: kilincskerekes biztonsági forgattyú  (racsni).

Csavarorsós  emelő:

- A teher alátámasztására fűrész vagy trapézmenetű orsó szolgál, amelynek felső végén helyezkedik el az elforgatható fej (szarv).

- A csavaranya az acéllemezből készült állványba van építve. Az orsó felső részének radiális irányú furatába helyezett forgatórúddal vagy mindkét forgásirányra állítható kereplőkarral forgatva emelkedik ki a csavaranyából.

Mindkettőre  érvényes biztonsági előírások:

- Az  emelés megkezdése előtt  megfelelő szilárd talajra  vagy alátétre kell helyezni, hogy emelés  közben ne mozdulhasson  el.

- A  forgatható fejet kell  a teher alá helyezni.

- Emelés közben a megemelt teher alá lépni, alatta tartóz-kodni tilos.

- A teher leengedését lassú ütemben, az alátámasztás  fokozatos eltávolításával  kell végezni.

- Tilos  megemelt tárgyon munkát  végezni.

Kötélcsigasor:

- Álló és mozgó kötélkorongokból és a korongokon átvetett hajlékony függesztő elemből (kötél) áll.

- A tartók teherbírása legalább kétszerese legyen a felemelendő teher tömegének.

- Mindig csak egy személy mozgathatja.

- Beépített biztonsági berendezés: kötélszorító szerkezet.

- A kenderkötél hátránya: nedvességet, vegyi anyagot nehezen tűri.

- Acélsodronykötél: használat közben ellenőrizni kell.

Kézi  hajtású csörlő:

- A hajtókar fogaskerék áttételen keresztül hajtja meg a dobot,  melyre az emelőkötél csévélődik.

- Földre rögzítik,  kötéllel működtetik és a hajtókarok egy  vagy két oldalon vannak.

- A teher visszazuhanásának  megakadályozására biztonsági berendezés: kilincskerekes biztonsági forgattyú.

Kézi  szállítóeszközök

Biztonságos  kialakítás általános  szempontjai:

- A mozgatáshoz szükséges erőkifejtés csökkentése érdekében kis önsúlyúakat  célszerű alkalmazni.

- A menetellenállás nagy átmérőjű, ill. gördülő csapágyazású kerekek alkalmazásával csökkenthető.

- A toló-fogantyúkat célszerű védőkengyellel ellátni.

Használatuk  fő szempontjai:

Egykerekű  talicskák

- Fából vagy fémből  készülhetnek.

- Nagy tömegű anyagot lehet vele szállítani.

- Ügyelni kell az útvonal biztonságos kialakítására.

- Szintkülönbség estén legalább 0,9 m széles, max. 10 %-os emelkedésű 0,2 m-enként keresztirányú lécekkel ellátott járópadlót kell alkalmazni.

- Csúszásveszély estén az utat csúszásgátló anyaggal kell felszórni.

Kétkerekű  talicskák

- A tehertömeg-középpont vetülete szállítás közben a kerék tengelyét metszi, vagy annak közelében marad.

- A nagyobb átmérőjű  kerekek és a puttony kialakítása lehetővé  teszi a könnyű ürítést.

- Kisebb terhet kell a dolgozónak tartani, mint az egykerekűnél  (a puttony előnyösebb elhelyezése miatt).

Kézi  targoncák

- Kis saját tömegűek, nagy átmérőjű, vagy gördülő csapágyazású  kerekekkel vannak ellátva.

- A kézsérülések elkerülésére a a tolófogantyúkon védőkengyel  van.

Zsáktargonca

A teher felvételekor meg kell akadályozni a targonca hátrafelé való elmozdulását (a cipő talpát a targonca tengelyére kell helyezni).

A fogantyú kézvédővel van ellátva.

A teher vázra csapódhat,  tengelyre merőleges ellenző alkalmazásával megakadályozható.

- Egyéb targoncák: hordószállítók, gázpalack szállítók, ballonszállítók, billenő edényes szállítótargoncák, lépcsőnjáró  targoncák.

Kézikocsik

- Három-, vagy négykerekűek,  ezért egyensúlyban tartják a terhet.

- Általában sík rakfelületük van, esetenként különféle tartozékokkal felszerelhetők.

- Futómű elrendezésük, kormányzási lehetőségük, rakodófelület nagyságuk típusonként változik.

- Húzható vonórudas vagy tolhat vonórúd nélküli kialakításúak.

- Homlokfalas kézikocsik: egyik tengelyen a kerekek fixek, másik tengelyen önbeállóak

- A szállítható  terhek normásítottak.

- Húzni nem szabad,  a tolóerőt az erre a célra kialakított  fogantyúra kell kifejteni.

- Csak addig a  magasságig rakhatók, amíg a kilátást nem  akadályozzák.

- Teher leesés, lejtős  úton megszaladhat.

Kézi  emelővillás targonca

- A rakodólapos egységrakományok mozgatásának legegyszerűbb eszköze.

- Kézi erővel működik,  de hidraulikus emelős (kb. 15 cm-re emelhető).

- Egyszerű szerkezet, de ez is el tud romlani, időnként  karban kell tartani.

- Raklapra megfelelően  rögzített teher szállítható vele.

- Sík felületű  burkolattal