Blazsovics.webposta.hu

Gázhegesztés lángvágás egységes biztonságtechnikája

- Hegesztési Biztonsági Szabályzat HBSZ

- Gázpalack Biztonsági Szabályzat GBSZ

- Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ

- Munkakörnyezetre és védőeszközökre vonatkozó jogszabályok

Biztonságtechnika

- Gáztömörség vizsgálat

- Megfelelő begyújtás

- Alkatrészek, eszközök megfelelő tárolása

- Az oxigén olajjal, zsírral és glicerinnel történő érintkezése robbanást idézhet elő.

- Az acetilén a rézzel érintkezve robbanhat, ezért az ötvözetben a réz aránya max 70 % lehet. A keveredett gázra már nem érvényes…

Autogéntechnikai káros hatások

- Visszavágás (durranó hang)

- Visszaégés (sípoló hang)

- Le kell zárni a gázokat, a pisztolyt ellenőrizni kell…

- Visszaáramlás

- Visszacsapás (tömlőbe, nyomáscsökkentőbe és a palackba is)

- Biztonsági szerelvényeket kell alkalmazni!

Az alkalmazott tömlő színjelölések:

- Oxigén-kék

- Acetilén, hidrogén – piros

- PB, földgáz-narancs

- Megfelelő tömlőcsatlakozások, bilincs nélkül is szoros illeszkedés

- A tömlő hossza 5-30 m lehet

- A tömlőket össze kell fogatni 1m-enként

- Toldani szabványos toldóval szabad, csődarabok nem alkalmazhatók

- Töredezett, sérült tömlő nem használható

- A mechanikai sérülésektől óvni kell

- Láng, fröccsenő fém ne érje a tömlőt

Használatba vétel előtt a palack szelepét ki kell fúvatni, ekkor mellé kell állni.

A csatlakozó meneteket ellenőrizni kell, a menet nagyságát, típusát is, mert könnyen összetéveszthetők.

A palackon közdarab nem alkalmazható!

200bár, 150bár, megfelelő nyomáscsökkentő alkalmazható!

- A gázokat gáztárolóban tartják

- A munkahelyen csak a napi felhasználású gázokat tárolják

- A palackok házi töltése tilos

- A palackokat eldőlés ellen biztosítani kell

- Az acetilén palackok max 30 fokban dönthetők

- Szabványos palack-összekötők alkalmazhatók több palack összekötéséhez

- Visszafolyásgátlót kell alkalmazni

- Palacktelepek alkalmazása

- Magasnyomású zárószelepek

- Flexibilis csatlakozás

- Üzemi létesítmény

- Visszacsapó szelep

- Esőztető zuhanyrózsák

- Folyamatos ellátás, csak kijelzővel működtethető. Automatikus átkapcsolás, addig az üres egységek cserélhetők

- Esőztető zuhanyrózsák a biztonságos működtetésért

- A padlózat csúszás és szikramentes legyen

- Palack-kötegek alkalmazása

Biztonságtechnikai szerelvények

- Lángfogók

- Visszacsapó szelep

- Hőre, nyomásra működő szelepek

- Megfelelő gáz átbocsátó képességű szelepeket kell alkalmazni.

Beépítés

- Palacknál, nem védi a pisztolyt és a tömlőt

- Tömlőbe

- Pisztolynál, védi a tömlőt

- Pisztolyban

- Tömlőszakadás káros hatása elleni védelem megakadályozza a gázömlést.

Megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátott eszközök használhatók.

Szabványos munkahelyek kialakítása

- Ha nincs természetes levegő, elszívást kell alkalmazni.

- Amennyiben szükséges, légzőkészülék kell

- Légtisztítás, visszakeringetés, ekkor lehet fűteni!

- Hang csillapítása, max. 86 dB

- Egyéni védőfelszerelések

- Tűzoltó készülék a helyszínen

- Meleg anyagok jelölése véletlen érintés ellen

- Munkadarabok megfogása, rögzítése elmozdulás ellen