Jelen oldal a következő fájl HTML-változata: http://rkk.bmf.hu/kmi/dokument_elemei/gepszerk/gsz_L_02.ppt.
A G o o g l e automatikusan létrehozza a dokumentumok HTML-változatát a web feltérképezése során.

gsz_L_02

1

rögvest kezdünk

gsz_L_02

2

kérem, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat, hogy ne zavarják vele az előadást

köszönöm!

gsz_L_02

3

tengelyek, forgórészek

- funkció: forgó elemek vezetése, enrgiatovábbítás

- forgórész: + technológiai funkció

álló / forgó

támasztó/ hajtó

gsz_L_02

4

tengelyek fajtái

- egyenes

  - állandó átmérőjű

  - lépcsős

- forgattyús tengely

- hajlékony tengely

tömör / csőtengely

gsz_L_02

5

forgórészek

papírgép

villamosgépek

gsz_L_02

6

kardántengely

gsz_L_02

7

méretezés

- feszültségre (forgóhajlítás!)

- alakváltozásra (lehajlás, elcsavarodás)

- dinamikai

  - lengő rendszer modellje

  - sajátfrekvencia

  - hajlító és csavaró lengések

gsz_L_02

8

rezonancia

- kiegyensúlyozatlanság ( öngerjesztés

- rezonanciagörbe

- kritikus frekvencia

- lengésképek

gsz_L_02

9

tengelykapcsolók

- funkció: két tengely összekapcsolása

- + helyzethibák kiegyenlítése

- + nyomatéklökések kiegyenlítése

- + oldhatóság

- + szabályozhatóság

1 2 1 hm 2

gsz_L_02

10

merev

- tokos

- héjas

- merevtárcsás

gsz_L_02

11

kiegyenlítő

tengelyhibák

- körmös

- bolygótárcsás

- kardán

gsz_L_02

12

rugalmas 1

- acélelemes

- gumielemes

gsz_L_02

13

rugalmas 2

gumidugós

gumiabroncsos

gsz_L_02

14

kapcsolható

általában súrlódó

dinamika

- száraz lemezes

súrlódó betét

- olajos lemezes

gsz_L_02

15

szabályozható

- szabadonfutó

- biztonsági

- centrifugál

- hidrodinamikus

gsz_L_02

16

fékek

funkció:

energiaelnyelés, rögzítés

fajták:

- szabályozó

- lassító

- rögzítő

működési elv:

- mechanikus

- közegellenállás

- villamos tér

- a hajtott gép ellenállása

gsz_L_02

17

mechanikus fékek

- pofás, dob, szalag

- tárcsa

zárt fék

önzárás

lengéscsillapító

(súrlódás vagy

közegellenállás)

gsz_L_02

18

hajtások

funkció:

energia átvitele és átalakítása mozgatáshoz

elv: mechanikus, villamos, munkaközeggel

mozgás: lineáris, forgó, általános sík- és térbeli

gsz_L_02

19

mechanikus hajtások

leggyakoribb a forgó mozgás

tengelyhelyzetek: = , + , kitérő

áttétel: hatás/válasz

szögsebességáttétel: i = ω1 / ω2

1

2

gsz_L_02

20

mechanikus hajtások fajtái

elemek szerint:

- kerék

- végtelenített (vonóelemes

működésmód szerint:

- erővel záró (rugalmas, de pontatlan)

- alakkal záró (pontos, de merev)

gsz_L_02

21

dörzshajtások

összeszorított forgástestek

anyagpárok

kis teherbírás

fokozatmentes áttétel lehetősége

gsz_L_02

22

szíjhajtások

legtöbbször két

párhuzamos tengely

lapos v. ékszíj

bordás szíj

végtelenítés

szíjfeszítés

variátorhajtás

gsz_L_02

23

fogazott hajtások 1

keréktest:

- hengeres

- kúp

külső/ belső

fogirány:

- egyenes, ferde, ívelt

gsz_L_02

24

fogazott hajtások 2.

fogasléc

síkkerék

csavarkerék

csigahajtás

gsz_L_02

25

fogazott hajtások 3

áttétel i = z2/ z1

fogprofil, modul

osztókör

gsz_L_02

26

hajtóművek

egy- vagy többfokozatú

- hajtómű/ működtető h.

- sebességváltó

kenés, hűtés

ha nincs hajtómű = direkt hajtás

gsz_L_02

27

lánchajtások

fogazott kerekekbe kapaszkodik vagy azokon gördül

- görgős

- fogazott

- kenés, kopás

gsz_L_02

28

mechanizmusok

funkció: mozgások transzformálása

(jelleg, irány)

kinematikai lánc

(általában zárt)

vezető és vezetett tagok

kinemetikai párok

állvány

síkbeli / térbeli

gsz_L_02

29

kinematikai párok

- csúszka

- csukló

- csavarmenet

- ....

szabadságfok (s)

kötöttség (k)

k + s = 6

(sikban:3)

gsz_L_02

30

szabadságfok

s = 3n - 2p5 - p4

ahol n a mozgó tagok száma

p5 az 5 kötöttségű kinemetikai párok száma (pl. csukló, csúszka)

p4 a 4 kötöttségű kinemetikai párok

(pl. csúszó csukló) száma

s = 3×3 – 2×4 = 1

gsz_L_02

31

centrois mechanizmusok

bolygómű

három tengely:

- napkerék

- bolygókerekek

- koszorú

differenciálmű

(1 be, kettő ki)

gsz_L_02

32

gát/ szakaszos mechanizmusok

- kilincsmű

(pl. „racsnis szabadonfutó)

- máltai kereszt

(szakaszos, arretált mozgás)

gsz_L_02

33

bütykös mechanizmusok

vezetett elem:

- tapintó

- görgő

- talp

zárt vezeték

radiális/ axiális

gsz_L_02

34

kulisszás mechanizmus

- lengő kulissza

- forgó kulissza:

(máltai kereszt)

- csúszó kulissza

két egybeeső kinematikai pár

gsz_L_02

35

térbeli: kardáncsukló

kardántengely

gsz_L_02

36

mechanizmusok vizsgálata

- helyzet meghatározása

- sebességállapot

- gyorsulásállapot (tömegerők!)

szerkesztéssel, számítással

gsz_L_02

37

köszönöm figyelmüket!