Hegeszthetőségi vizsgálatok

Technológiai vizsgálatok

-Célja annak eldöntése, hogy az adott anyagok, technológia és a szerkezet esetén lehetséges-e megfelelő szilárdságú kötés létesítése.

-A hegesztéssel készített termék gyártásához előírt hegesztés-technológiát az MSZ EN 288-3 szerint kell jóváhagyatni.

-A technológiai vizsgálathoz előzetes hegesztési utasítást (pWPS) kell adni MSZ EN 288-2 szerint.

- általános üzemszerű hegesztési feltételek mellett próbadarabot kell gyártani

Hajlítóvizsgálat

- Célja a kötés szívósságának ellenőrzése

- Tompakötések esetében

  - kereszt

  - oldal

  - hosszirányban

Törésvizsgálat

Elridegedési hajlam vizsgálata

Keménységmérés

A hegesztett kötések vizsgálata és minősítése

Hegesztési hibák

Repedések, üregek, zárványok, összeolvadási hibák

Alak- és méreteltérések

Egyéb hibák

Vizsgálatok típusai

Roncsolásos

Roncsolásmentes

Hegesztett kötések minősítése

A hegesztett kötések megengedhető hibáit az

MSZ EN 25 817

MSZ EN 6442 alapján a tervező határozza meg!

Hegesztési hibák

Repedések

Hosszirányú repedések: 1011, 1013, 1014

Keresztirányú repedések: 1021, 1023, 1024

Csillag alakú repedések: 1033, 1034, 1061

Hegesztési hibák

Üregek és zárványok

Üregek:
gázpórus 
helyi porozitás

soros gázporozitás

megnyúlt gázzárványok

Salakzárványok:
soros 
különálló 
halmazt alkotó

Összeolvadási- és méret hibák

Roncsolásos vizsgálatok

- A vizsgálatok célja:

  - A kötés mechanikai tulajdonságainak,

  - Keménységeloszlásának,

  - Mikroszerkezetének meghatározása

  - Alkalmasság vizsgálat (technológia, hegesztő)

- Vizsgálati módok:

  - Szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat

  - Keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat

Szakítóvizsgálat

Meg kell határozni:

- a kötés szakítószilárdságát

- a szakadás helyét

  - varrat

  - beolvadási vonal

  - hőhatásövezet

  - alapanyag

Roncsolásmentes vizsgálatok

- Felületi hibák detektálása

  - Szemrevételezés

  - Folyadékbehatolásos vizsgálat

  - Mágnesezhető poros vizsgálat

- Belső hibák feltárása

  - Ultrahangos vizsgálat

  - Röntgen vizsgálat

- Szemrevételezés-hegesztés közben is elvégezhető

- folyadékbehatolásos (festékdiffúziós) vizsgálat

- mágnesporos vizsgálat

- örvényáramos vizsgálat