1.A. Csoportosítsa a kétpólusokat és értelmezze az egyes csoportok jellemző tulajdonságait! Magyarázza el a Norton és a Thevenin tételt, mutasson példát alkalmazásukra! Ismertesse a gyakoribb R-C, R-L és R-L-C kétpólusok jellemzőit!

Kétpólusok: tetszőlegesen bonyolult villamos hálózat, amely két villamos csatlakozóponttal rendelkezik.

- Aktív (generátor jellegű) kétpólus: elektromos energia leadására képes.

- Passzív (fogyasztó jellegű) kétpólus: elektromos energiát csak felvenni képes.

Aktív kétpólus	Passzív kétpólus

Aktív kétpólusok:

- Ideális feszültséggenerátor: az Rb=0, vagyis terhelőáram független kimeneti feszültség jellemzi. Az ideális feszültséggenerátor váltakozó áramú szempontból rövidzárnak tekinthető, mivel belső ellenállása 0.

Helyettesítő képe	Karakterisztikája

- Valóságos feszültséggenerátor:

egy ideális feszültséggenerátor és egy soros veszteségi ellenállás (Rg)

- üresjárási feszültség (Uü=Ug)

- rövidzárási áram (Irz=Ug/Rg)

Helyettesítő képe	Karakterisztikája

- Ideális áramgenerátor:

jellemzője, hogy Rb=∞.

Az ideális áramgenerátor váltakozó szempontból szakadásnak tekinthető.

Helyettesítő képe	Karakterisztikája

- Valóságos áramgenerátor:

egy ideális áramgenerátor és egy párhuzamos veszteségi ellenállás (Rg)

üresjárási feszültség (Uü=Ig*Rg);

rövidzárási áram (Ir=Ig);

belső ellenállás (Rb=Rg).

Helyettesítő képe	Karakterisztikája

Passzív kétpólusok:

a karakterisztika meghatározható, bármely összetartozó U-I értékből: tgα=I/U

Passzív kétpólusok karakterisztikája

- Soros RL kapcsolás:

- Párhuzamos RL kapcsolás:

- Soros RC kapcsolás:

- Párhuzamos RC kapcsolás:

- Soros RLC kapcsolás:

- Párhuzamos RLC kapcsolás:

Thevenin tétel: bármely aktív kétpólus helyettesíthető egy valóságos feszültséggenerátorral. Elemeit úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk a helyettesítendő kétpólus üresjárási feszültségét és eredő belső ellenállását. A meghatározott két adat megfelel a Thevenin generátor forrásfeszültségének és belső ellenállásának.

Norton tétel: meghatározása úgy történik, hogy kiszámítjuk a helyettesítendő kétpólus rövidzárási áramát és eredő belső ellenállását. A meghatározott adatok megfelelnek a Norton generátor forrásáramának és belső ellenállásának.

# Text boxes

K. P.

K. P.

I

U

I

U

y

x

UL

UR

U

I

(

(

x

IL

I

(

(

y

IR

U

I

UC

UR

(

α

U

y

x

y

x

IC

IR

I

U

(

α