A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

- érintésvédelmi rendszer

- az ergonómia

- legfeljebb 800 liter/óra/palack, legfeljebb 10 percig megengedhető 1000 liter/óra/palack.

- A hegesztőrobotok felállítási helyénél a veszélyes teret meg kell jelölni, és el kell határolni, a belépést reteszelni kell.

- rögzíthető térelválasztó

- környezet védelme

- legalább 4 m2, padozata csúszásmentes és nem éghető anyagú,

- eszköz biztonságosan elhelyezhetőek

- mesterséges szellőztetést kell alkalmazni.

- a hegesztő ne kerüljön az elszívás útjába.

- mozgatható füstelszívó használata indokolt lehet

- Biztonsági Adatlapot kell alapul venni a füstök-gázok megítéléséhez

- a gáz előírt kellő mértékű megtisztítása biztosított, vagy ha a kifúvott levegőt olyan helyre vagy úgy vezetik el, ahol az a környezetet nem károsíthatja.

- friss levegő pótlását biztosítani kell.

- a szellőztető rendszerekbe automatikus működésjelzőket kell beépíteni, veszélyes technológiánál.

- az üzem zajszint megfelelő.

- A szellőztetés huzatmentes legyen.

- A légáramlás ne befolyásolja a hegesztő ívet, - a védőgázt, - a munkadarab hűlési sebességét, - a hegesztő közérzetét.

- A gázpalackok csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehetővé olyan nyomáscsökkentő felszerelését, amely az adott gázfajtához vagy névleges palacknyomáshoz nem alkalmas.

- A hegesztőmunkahelyek mesterséges megvilágításának erőssége feleljen meg a végzett munka minőségéhez szükségesnek, de legalább 300 lux legyen.