5. A MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

- a hegesztőgép érintésvédelmi rendszerének működését.

- az ergonómiai elveket is figyelembe kell venni.

-  legfeljebb 800 liter/óra/palack értéket, Rövid ideig - legfeljebb 10 percig -megengedhető 1000 liter/óra/palack gázelvétel érték.

- A hegesztőrobotok felállítási helyénél a veszélyes teret meg kell jelölni és el kell határolni, a belépést

reteszelni kell.

- A nyíltívű hegesztőmunkahelyet rögzíthető térelválasztóval kell elhatárolni a környezettől.

- Hegesztőmunkahelyen a szétfröcskölő fém- és salakrészecskék ellen a környezet védelméről is gondoskodni kell.

- A telepített hegesztőmunkahely alapterülete legalább 4 m2, padozata csúszásmentes és nem éghető anyagú,

felülete egyenletes legyen.

- Valamennyi eszköz biztonságosan elhelyezhető legyen.

- Ha az előírt levegőtisztasági értékek a hegesztő légző zónájában természetes szellőztetéssel nem

biztosíthatók, akkor mesterséges szellőztetést (pl. helyi elszívást) kell alkalmazni.

- Az elszívó berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a hegesztő ne kerüljön az elszívás útjába.

- Nagyobb méretű munkadaraboknál vagy változó hegesztői munkahelyek esetében az elektródafogóval

együttmozgó vagy a hegesztési hely mellett felállított - erre a célra gyártott - mozgatható füstelszívó használata

indokolt.

- A hegesztőanyagok felhasználása során képződő füst és gázemisszió megítéléséhez az adott anyagra vonatkozó Biztonsági Adatlapot kell alapul venni.

- Nyitott rendszerű vagy visszatápláló (recirkulációs) elszívóberendezés csak akkor használható, ha a berendezésben az elszívott gáz előírt kellő mértékű megtisztítása biztosított, vagy ha a kifúvott levegőt olyan helyre

vagy úgy vezetik el, ahol az a környezetet nem károsíthatja.

- Ha a technológia és/vagy a körülmények indokolják, akkor a folyamatos - szükség esetén melegített - friss

levegő pótlását biztosítani kell.

- Ha a hegesztő tevékenység veszélyessége megköveteli, akkor a szellőztető rendszerekbe automatikus működésjelzőket kell beépíteni.

- A szellőztető rendszer az üzem zajszintjét a megengedett érték fölé nem növelheti.

- A szellőztetés huzatmentes legyen.

A légáramlás ne befolyásolja

- a hegesztő ívet,

- a védőgázt,

- a munkadarab hűlési sebességét,

- a hegesztő közérzetét.

- A gázpalackok csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehetővé olyan nyomáscsökkentő

felszerelését, amely az adott gázfajtához vagy névleges palacknyomáshoz nem alkalmas.

- A hegesztőmunkahelyek mesterséges megvilágításának erőssége feleljen meg a végzett munka minőségéhez

szükségesnek, de legalább 300 lux legyen.