II Négypólusok

Tartalomjegyzék

2.1 A négypólusok csoportosítása	1

2.2 A négypólusok paraméterei	2

2.2.1 Impedancia (Z) paraméterek	2

2.2.2 Admittancia (Y) paraméterek	3

2.2.3 Hibrid (H) paraméterek	4

2.2.4 Inverz hibrid (D) paraméterek	5

2.3 A paraméterek átszámítása táblázattal.	6

2.4 Négypólusok átvitele	6

2.5 Mintapéldák	8

2.5 Feladatok	18

2.6 Irodalomjegyzék:	19

# 2.1 A négypólusok csoportosítása

A négypólus: olyan tetszőlegesen bonyolult elektromos hálózat, amely 4 villamos csatlakozóponttal rendelkezik. A nénypólusok lehetnek:

- Aktív négypólusok: legalább egy aktív áramköri elemet tartalmaznak

- Passzív négypólusok: csak passzív áramköri elemeket tartalmaznak

- Lineáris négypólusok: minden áramköri elemük lineáris

- Nemlineáris négypólusok: tartalmaznak nemlineáris áramköri elemeket is

- Szimmetrikus négypólusok: kimenetük és bemenetük minden következmény nélkül felcserélhető

- Földszimmetrikus négypólusok: bemeneti ezzel egyidejűleg kimeneti kapcsaik minden következmény nélkül felcserélhetők

2.1 ábra: A négypólus rajzjele

2.2 ábra: Szimmetrikus négypólus

3.3 ábra: Földszimmetrikus négypólus

# 2.2 A négypólusok paraméterei

Egy négypólus meghatározottnak tekinthető, ha bemeneti és kimeneti feszültsége (U1, U2) és árama (I1, I2) ismert. A négypólusok paraméterei olyan állandók, amelyek segítségével a kimeneti és a bemeneti jellemzők közötti függvényrendszerek felírhatók. Ezek az egyenletrendszerek a négypólus karakterisztikus egyenletei.

A négypólusok paraméteres (karakterisztikus) paraméterei:

Főbb paraméterek:

- Impedancia (Z) paraméterek.

- Admittancia (Y) paraméterek.

- Hibrid (H) paraméterek.

- Inverz hibrid (D) paraméterek.

A gyakorlatban leginkább a Z impedancia-, és a H hibrid paraméteres egyenletrendszerek használatosak.

## 2.2.1 Impedancia (Z) paraméterek

Az impedancia paraméteres egyenletrendszer segítségével a négypólus be- és kimeneti feszültségei számíthatók ki, ha ismertek a be- és kimeneti áramok.

mátrix alakban:

A Z11 és a Z21 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a bemenetre kapcsolom, és a kimeneten üresjárás van 2.4 ábra.

2.4 ábra: A generátor a bemeneten van, a kimenet üresjárás

Bemeneti impedancia nyitott kimenet esetén [Ω]

Átviteli (transzfer) impedancia nyitott kimenet [Ω]

A Z21 és a Z22 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a kimenetre kapcsolom, és a bemeneten üresjárás van 2.5 ábra.

2.5 ábra: A generátor a kimeneten van, és a bemenet üresjárás

Átviteli (transzfer) impedancia nyitott bemenet esetén [Ω]

Kimeneti impedancia nyitott bemenet esetén [Ω]

## 2.2.2 Admittancia (Y) paraméterek

Az impedancia paraméteres egyenletrendszer segítségével a négypólus be- és kimeneti feszültségei számíthatók ki, ha ismertek a be- és kimeneti áramok.

mátrix alakban:

Az Y11 és az -Y21 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a bemenetre kapcsolom, és a kimeneten rövidzár van 2.6 ábra.

2.6 ábra: A generátor a bemeneten van, és a kimeneten rövidzár

Bemeneti admittancia rövidrezárt kimenet esetén [S]

Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt kimenet esetén [S]

Az -Y12 és az Y22 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a bemenetre kapcsolom, és a kimeneten rövidzár van 2.7 ábra.

2.7 ábra: A generátor a kimeneten van, és a bemenet rövidzár

Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt bemenet esetén [S]

Kimeneti admittancia rövidrezárt bemenet esetén [S]

## 2.2.3 Hibrid (H) paraméterek

A hibrid paraméteres egyenletrendszer a négypólus U1 bemeneti feszültségének és I2 kimeneti áramának meghatározását teszi lehetővé.

mátrix alakban:

A H11 és a –H21 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a bemenetre kapcsolom, és a kimeneten rövidzár van 2.6 ábra.

Bemeneti impedancia rövidrezárt kimenet esetén [Ω]

Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén

A H12 és a H22 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a kimenetre kapcsolom, és a bemeneten üresjárás van 2.5 ábra.

Feszültség visszahatás nyitott bemenet esetén

Kimeneti admittancia nyitott bemenet esetén [S]

## 2.2.4 Inverz hibrid (D) paraméterek

Az inverz hibrid paraméteres egyenletrendszer a négypólus I1 bemeneti áramának és U2 kimeneti feszültségének meghatározását teszi lehetővé.

mátrix alakban:

A D11 és a D21 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a bemenetre kapcsolom, és a kimeneten üresjárás van 2.4 ábra.

Bemeneti admittancia üresjárási kimenet esetén [S]

Feszültségerősítési tényező üresjárási kimenet esetén

A -D12 és a D22 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a kimenetre kapcsolom, és a bemeneten rövidzár van 2.7 ábra.

Áramvisszahatás rövidrezárt bemenet esetén

Kimeneti impedancia rövidrezárt bemenet esetén

# 2.3 A paraméterek átszámítása táblázattal.

A paraméterek átszámítását a paraméter táblázat segítségével könnyen el tudjuk végezni.

Pataméter táblázat

| Karakterisztika | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedancia Z | 1 | Z11 | Z12 | Z21 | Z22 | ΔZ |
| Admittancia Y | ΔY | Y22 | -Y12 | -Y21 | Y11 | 1 |
| Hibrid H | H22 | ΔH | H12 | -H21 | 1 | H11 |
| Inverz hibrid D | D11 | 1 | -D12 | D21 | ΔD | D22 |
| Lánc A | A21 | A11 | ±ΔA | 1 | ±A22 | ±A12 |
| Inverz lánc B | ±B21 | ±B22 | 1 | ±ΔB | B11 | -B12 |

A táblázat leglényegesebb tulajdonsága az, hogy sorai arányosak. Egy ismert (adott) sorból egy másikat úgy kapunk, hogy az ismert sor megfelelő elemét elosztjuk azon elemével, amelynek oszlopában a keresett sorban 1 áll.

Tegyük fel, hogy a hibrid paraméterek ismertek és az impedancia paraméterek a keresettek, akkor a következő lépésekkel határozzuk meg a Z paramétereket:

- A keresett paraméternél (Z) megnézem melyik oszlopában van 1, (P1)

- Megnézem a P1 oszlopba az ismert paraméternél melyik paraméter van (H22), ez lesz az osztó.

- Ezután a kiszámítandó paraméterhez megnézem melyik tartozik az ismertből, és végrehajtom a számítást! Példánkban határozzuk meg a Z11 paramétert. Ekkor megnézem, hogy a Z11 oszlopában milyen H paraméter van (ΔH), és ezt osztom a H22-vel, és így tovább.

# 2.4 Négypólusok átvitele

A négypólusok átvitele valamilyen kimeneti és bemeneti mennyiség viszonyát jellemzi. Az átvitel azt mutatja, hogy a négypólus hogyan módosítja a bemenetére adott jel értékét.

- A bemeneti jel amplitúdó változását a négypólus erősítése határozza meg. Meghatározás szerint a feszültségerősítés (Au) egy mértékegység nélküli mennyiség, amely a kimeneti feszültség és a bemeneti feszültség hányadosával egyenlő: .

- Ha a feszültségerősítés egységnyinél kisebb, akkor csillapításról van szó, és ezt a feszültségcsillapítás fejezi ki. A feszültségcsillapítás a feszültségerősítés reciprokával egyenlő: .

- A bemeneti és kimeneti áram nagysága közötti összefüggést, az áramerősítés fejezi ki: .

- A feszültség és áramerősítés együttes hatását, a négypólus teljesítményerősítése fejezi ki. A teljesítményerősítés a kimenő teljesítmény és a bemenő teljesítmény hányadosa:

A három átviteli mennyiség viszonyszám, ezért nincs mértékegysége.

A műszaki gyakorlatban ezeknek a viszonyszámoknak a logaritmizált értékét használják. Az átvitelek természetes alapú logaritmusa az átvitel értékét neper (N)-ben adja, tízes alapú logaritmust alkalmazva bel (B)-ben adódik. Mivel azonban a bel túl nagy egység, ezért kényelmesebb tizedrészének használata. Így az átvitelt decibel (dB)-ben számuljuk.

A megismert átviteleket a következők szerint számítjuk ki decibelben:

Az alábbi táblázat néhány feszültség és áram erősítés, és csillapítás adatot tartalmaz lineáris és logaritmikus formában.

| Feszültségerősítés Au | Feszültségcsillapítás 1/Au |
| --- | --- |
| Lineáris | Logaritmikus | Lineáris | Logaritmikus |
| 1 | 0 dB |  |  |
| √2 = 1,41 | 3 dB | 1/√2 = 0,7 | -3 dB |
| 2 | 6 dB | 1/2 | -6 dB |
| 3,16 | 10 dB | 1/3,16 | -10 dB |
| 10 | 20 dB | 1/10 | -20dB |
| 31,6 | 30 dB | 1/31,6 | -30 dB |
| 100 | 40 dB | 1/100 | -40 dB |
| 1000 | 60 dB | 1/1000 | -60 dB |

Ha ki akarjuk számolni, hogy 8 dB hányszoros erősítést okoz, akkor a következőképen járunk el:

szörös az erősítés.

Teljesítmény esetén :

10 dB → 10 szeres,

3 dB →   2 szeres erősítést jelent.

Ha ki akarjuk számolni, hogy 13 dB hányszoros erősítést okoz, akkor a következőképen járunk el:

szoros az erősítés

# 2.5 Mintapéldák

Példa: 1

Számítsa ki az alábbi négypólus Z paramétereit, és számítsa ki a paraméterek determinánsát. A paraméterek ismeretében írjuk fel a paraméteres egyenletet.

Adatok: R1 = 1kΩ, R2 = 200Ω, R3 = 1,2kΩ, R4 = 300Ω.

Megoldás:

Írjuk fel a paraméteres egyenletet:

mátrix alakban:

A Z11 és a Z21 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a bemenetre kapcsolom, és a kimeneten üresjárás van:

A Z11 paraméter számításánál I2 = 0 az üresjárás, ezért az I1 áram az R1,R2 és R3 ellenállásokon folyik át. Így:

A Z21 számításánál az I2 = 0 miatt az R4 ellenálláson nincs feszültségesés, ezért az

U2 = UR3-al:

A Z12 és a Z22 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a kimenetre kapcsolom, és a bemeneten üresjárás van:

A Z12 számításánál feltételezzük, hogy a bemeneti kapcsokon nem folyik áram üresjárás az U1 = UR1-el, a generátor a kimeneten van.

A vegyes indexű paraméterek abszolút értéke minden passzív négypólusnál azonos!

A Z22 paraméter számításánál I1 = 0 az üresjárás, ezért az I2 áram az R4, R3, R2 és R1 ellenállásokon folyik át. Így:

A Z paraméteres egyenlet:

Számoljuk ki a determináns Z-t, melyet fel fogunk használni a táblázatos átszámításkor.

Példa: 2

Számítsuk ki a négypólus admittancia Y paramétereit!

Adatok: R1 = 1kΩ, R2 = 200kΩ, R3 = 1,2kΩ, R4 = 300Ω.

Megoldás:

Írjuk fel a paraméteres egyenletet:

mátrix alakban:

Az Y11 és a –Y21 paraméterek kiszámításakor a generátort a bemenetre képzeljük, és a kimeneten rövidzár van U2 = 0, ekkor az R4 ellenálláson is folyik áram.

Az Y11 paraméter számításánál a kimeneten rövidzár van, ezért az I1 áram az R4 ellenálláson is átfolyik. Így:

A –Y21 számításakor az U1 függvényében kell kiszámítani az I2 áramot, a kimeneti rövidzár miatt I2 = IR4. Így:

A -Y12 és az Y22 paraméterek kiszámításakor a generátort a kimenetre képzeljük, és a bemeneten rövidzár van U1 = 0 és az R1 ellenállást söntöli a rövidzár.

A –Y11 paraméter számításakor az U2 függvényében kell kiszámítani az I1 áramot,

I1 = IR2. Így:

Az Y22 paraméter számításánál a bemeneten rövidzár van, ezért az R1 ellenállást söntöli az I2 áram az R4, R3 és R2 ellenálláson is átfolyik. Így:

Az Y paraméteres egyenlet:

Példa: 3

Számítsuk ki a négypólus hibrid H paramétereit!

Adatok: R1 = 1kΩ, R2 = 200kΩ, R3 = 1,2kΩ, R4 = 300Ω.

Megoldás:

Írjuk fel a paraméteres egyenletet:

mátrix alakban:

A H11 és a –H21 paraméterek kiszámításakor a generátort a bemenetre képzeljük, és a kimeneten rövidzár van U2 = 0, ekkor az R4 ellenálláson is folyik áram.

A H11 paraméter számításánál a kimeneten rövidzár van, ezért az I1 áram az R4 ellenálláson is átfolyik. Így:

A –H21 számításakor az I1 függvényében kell kiszámítani az I2 áramot, a kimeneti rövidzár miatt I2 = IR4. Így:

A H12 és a H22 paramétereket úgy határozom meg, hogy a generátort a kimenetre kapcsolom, és a bemeneten üresjárás van:

A H12 paraméter meghatározásakor az U2 feszültségből határozom meg az U1fezsültséget, U1 = UR1. Így:

A H22 paraméter meghatározásakor az U2 feszültséget az I2 függvényébe határozom meg. Így:

A H paraméteres egyenlet:

Példa: 4

Számítsuk ki a négypólus inverz hibrid D paramétereit!

Adatok: R1 = 1kΩ, R2 = 200kΩ, R3 = 1,2kΩ, R4 = 300Ω.

Megoldás:

Írjuk fel a paraméteres egyenletet:

mátrix alakban:

A D11 és a D21 paraméterek kiszámításakor a generátort a bemenetre képzeljük, és a kimeneten üresjárás van I2 = 0, ekkor az R4 ellenálláson nem folyik áram.

A D11 paraméter számításánál a kimeneten üresjárás van, ezért az I1 áram az R4 ellenálláson nem folyik, Az U1 feszültséget az I1 áram függvényében határozzuk meg. Így:

A D21 paraméter számításánál a kimeneten üresjárás van, ezért az I1 áram az R4 ellenálláson nem folyik, Az U2 feszültséget az U1 feszültség függvényében határozzuk meg, U2 = UR3. Így:

A -D12 és a D22 paraméterek kiszámításakor a generátort a kimenetre képzeljük, és a bemeneten rövidzár van U1 = 0, ekkor az R1 ellenállást söntöli a rövidzár.

A –D12 paraméter számításánál a bemeneten rövidzár van, az I2 áram függvényében számítom ki az I1 áramot, I1 = IR2. Így:

A D22 paraméter számításánál a bemeneten rövidzár van, az I2 áram függvényében számítom ki az U2 feszültséget. Így:

A D paraméteres egyenlet:

Példa: 5

A első példa adatai alapján kiszámolt Z paraméterek alapján határozzuk meg a táblázat segítségével az Y, H és D paramétereket!

Z11 = 583,3Ω, Z12 = 500Ω, Z21 = 500Ω, Z22 = 900Ω, ΔZ = 274970Ω2.

Megoldás:

Pataméter táblázat

| Karakterisztika | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impedancia Z | 1 | Z11 | Z12 | Z21 | Z22 | ΔZ |
| Admittancia Y | ΔY | Y22 | -Y12 | -Y21 | Y11 | 1 |
| Hibrid H | H22 | ΔH | H12 | -H21 | 1 | H11 |
| Inverz hibrid D | D11 | 1 | -D12 | D21 | ΔD | D22 |
| Lánc A | A21 | A11 | ±ΔA | 1 | ±A22 | ±A12 |
| Inverz lánc B | ±B21 | ±B22 | 1 | ±ΔB | B11 | -B12 |

Az Y paraméterek meghatározása:

- Megnézem, hogy melyik oszlopban lesz az Y = 1 (a P6 oszlopban).

- Kikeresem a P6 oszlophoz tartozó Z paramétert (ΔZ), ez lesz az osztó

- Megkeresem az Y11 paraméterhez tartozó Z paramétert (Z22) és kiszámolom az Y11-et.

- Ehhez hasonlóan kiszámolom a többi Y paramétert is.

Az Y paraméteres egyenlet:

Ugyan azt az eredményt kaptuk, mint a 2-es feladat megoldásakor.

A H paraméterek meghatározása:

- Megnézem, hogy melyik oszlopban lesz a H = 1 (a P5 oszlopban).

- Kikeresem a P5 oszlophoz tartozó Z paramétert (Z22), ez lesz az osztó

- Megkeresem az H11 paraméterhez tartozó Z paramétert (ΔZ) és kiszámolom az H11-et.

- Ehhez hasonlóan kiszámolom a többi H paramétert is.

A paraméteres egyenlet:

Ugyan azt az eredményt kaptuk, mint a 3-es feladat megoldásakor.

A D paraméterek meghatározása:

- Megnézem, hogy melyik oszlopban lesz a D = 1 (a P2 oszlopban).

- Kikeresem a P2 oszlophoz tartozó Z paramétert (Z11), ez lesz az osztó

- Megkeresem az D11 paraméterhez tartozó Z paramétert (1) és kiszámolom az D11-et.

- Ehhez hasonlóan kiszámolom a többi H paramétert is.

A paraméteres egyenlet:

Ugyan azt az eredményt kaptuk, mint a 4-es feladat megoldásakor.

Példa: 6

Határozzuk meg az alábbi négypólus üresjárási feszültségátvitelét, valamint a terhelt feszültség-, áram-, teljesítmény-átvitelét! Fejezzük ki az átviteleket dB-ben is!

Adatok: R1 = 100Ω, R2 = 200kΩ, R3 = 300Ω, R4 = 400Ω, Rt = 400Ω.

Megoldás:

- Kiszámolom az üresjárási feszültségátvitelt, ekkor az Rt ellenállást nem kell figyelembe venni:

- Kiszámolom a terhelt feszültség és áram átvitelt, ekkor az Rt ellenállást figyelembe kell venni:

- A feszültség és áram átvitel ismeretében meghatározom a teljesítmény átvitelt:

- A dB-ben kifejezett átvitelek:

# 2.5 Feladatok

1 feladat

Számítsa ki az alábbi kapcsolás hibrid H paramétereit, és a táblázat segítségével határozza meg a Z és a D paramétereit!

Adatok: R1 = 500Ω, R2 = 1,2kΩ, R3 = 800Ω.

2 feladat

Számítsa ki az alábbi kapcsolás inverz hibrid D paramétereit, és a táblázat segítségével határozza meg az Y és a H paramétereit!

Adatok: R1 = 1kΩ, R2 = 4kΩ, R3 = 6kΩ.

3 feladat

Számítsa ki az alábbi kapcsolás inverz hibrid Z paramétereit, és a táblázat segítségével határozza meg az Y és a H paramétereit!

Adatok: R1 = 100Ω, R2 = 300Ω, R3 = 500Ω, R3 = 700Ω.

4 feladat

Számítsa ki az alábbi kapcsolás R4 ellenállásán eső feszültséget, az R3 ellenálláson átfolyó áramot és a kimeneti teljesítményt dB-ben!

Adatok: U0 = 5V, R0 = 10Ω, R1 = R2 = 50Ω, R3 = R5 = 90Ω, R4 = 25Ω, Rt = 100Ω.

# 2.6 Irodalomjegyzék:

Zombori Béla: Az elektronika alapjai

Zombori Béla: Elektronikai feladatgyűjtemény

# Text boxes

R2

I1