Szállító rendszerek veszélyforrásai és kiküszöbölési módjai

Indításkor a gépeket a célállomástól a szállítási iránnyal ellentétes sorrendben (visszafelé),
 leálláskor pedig fordítva (a szállítási iránynak megfelelő sorrendben) kell  a rendszert működésbe  hozni, illetve leállítani.

Veszélyforrások:

- A gép nem várt elindulása, megállása a szállítógép közelében tartózkodókat felkészületlenül érheti, ezért baleset következhet be

- A szállított anyag mozgási állapotának megváltozása (pl. anyagfeltorlódás, elsodrás, elütés, anyag stabilitásváltozás miatti lecsú-szás, leesés stb.).

- Vonóelem szakadás.

- Végtag, ruha, haj  beszorulhat, becsípődhet.

Okok:

- Vigyázatlanság, figyelmetlenség.

- Illetéktelen beavatkozás.

- Kimaradt energia visszatérése (null-feszültségvédelem kell)

- Szabályok be nem tartása.

Kiküszöbölés  módjai:

- Az indító személy  előzetesen győződjön meg az indítás veszélytelenségéről.

- A gép közelében tartózkodókat előzetesen hangjelzéssel figyelmeztetni  kell az indításról.

Beláthatatlan  pálya esetén:

Minden belátható szakasz végén figyelő elhelyezése, aki figyeli a pályát és jelzést ad az indí-tás veszélytelenségéről.

- A kezelő csak akkor indíthat, ha mindegyik szakaszról  indítójelzést kapott.

Előzetes hangjelzés ilyenkor is kell.

- Korszerűbb megoldás:

Kamerákkal figyeli a kezelő a teljes pályát.

Indítás előtt hang- és fényjelzés.