Kábelek és vezetékek megoszlása felhasználási területük szerint

Műanyag szigetelésű villanyszerelési vezetékek

H05V-U, H07V-U (MCS, MCU)

H05V-K, H07V-K (MCSKH, MKH)

NYM (MBCu)

YMSteg 300/500V (MM FAL Cu)

H03VV-F, H03VVH2-F (MT-300V, MTL)

H05VV-F (MT)

A03VH-F (MZSL)

Gumiköpenyes rézkábelek

H05RR-F

H07RN-F

H01N2-D

Jelző- és vezérlővezetékek

YSLY

Szilikon szigetelésű kábelek

SiHF-J 300/500V

Légvezetékek

AASC

NFA2X

Kisfeszültségű erőátviteli kábelek (0,6/1 kV)

NYY

NAYY

NYCWY

SZAMKAM

SZRMtKVM-J

NHXH E30/FE180

NHXH E90/FE180

Elektronikai vezetékek és kábelek

LiYCY

Tűzjelző kábelek

FB-Y (St)Y

Távközlési vezetékek és kábelek

YYSCH

A-2YF(L)2Y St III Bd

Adatátviteli és koaxiális kábelek

UTP CAT5E

FTP CAT5E

RG-6U, RG-59B/U

Hangszóró vezeték

LS

Riasztó kábel

Riasztó

Erősáramú vezetékek jelölési rendszerei

1. Harmonizált jelölések HAR

H harmonizált

A nemzeti típus

Feszültség szintek

03  300/300 V

05  300/500 V

07  450/750 V

Szigetelő anyagok

V  PVC

V2  hőálló PVC

V5  olajálló PVC

Vezetők

-U  tömör vezető

-R  sodrott vezető

-K hajlékony vezető

-F  extra hajlékony vezető

Egyéb jellemzők

C4  koncentrikus szövött rézárnyékolás

H lapos, szétválasztható

H2 lapos, nem szétválasztható

2. DIN VDE jelölések

Megegyezik a HAR jelöléssel az alábbiakat kivéve:

N szabvány jele

Y PVC szigetelés

M  PVC köpeny

-J  zöld/sárga érrel

-O  zöld/sárga ér nélkül

SL vezérlőkábel

Ö  olajálló kivitel

HX speciális polimer

G gumi

Si szilikon

3. Erősáramú 0,6/1 kV kábelek szabvány szerinti jelölései

Erek

N szabványosság jele

A alumíniumvezető (a réznek nincs megkülönböztető jele)

Y PVC szigetelésVezető

C  koncentrikus rézvezető

CW koncentrikus hullámformájú rézvezető

Y Köpeny PVC

2Y PE

2X  THPE szigetelés

Kábelszerkezet

SE  tömör szektorszelvényű

SM  sodrott szektorszelvényű

RE tömör körszelvényű

RM sodrott körszelvényű