AZ MSZ EN ACÉLJELÖLÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE

Dr. Szabadíts Ödön

egyetemi docens

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Járműgyártás és –javítás Tanszék

Az acélminőségek jelölésére az MSZ EN 10027-ben kétféle jelölési mód van:

- Az acélminőségek rövid jele  az MSZ EN 10027-1:2006 szerint

- Az acélminőségek szám jele az MSZ EN 10027-2:1994 szerint

A jelölési rendszer felépítése az 1. ábrán látható.

0

1. ábra. Az MSZ EN acéljelölési rendszer felépítése

# I. RÖVID JEL

# FŐ JEL 1. CSOPORT

Az acélok jelölése mechanikai tulajdonságaik és felhasználásuk szerint

A kód tartalmazza a fő jeleket, amelyet egy szám követ.

A fő jelek az acél felhasználási területére vonatkoznak, amelyek a következők:

- S – szerkezeti acélok                                pl. S355N

P – acélok nyomástartó felhasználására  pl. P275NH

L – acélok csővezetékekhez                     pl. L290GB

E – gépacélok                                           pl. E360

Ebben a csoportban a főjelet követő szám a legkisebb anyagvastagságra vonatkozó legkisebb folyáshatár értéke N/mm2-ben, amely lehet felső vagy alsó folyáshatár (ReH vagy ReL), vagy terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár (Rp), vagy névleges folyáshatár (Rt). Ezeket az előírásokat a termékszabványok tartalmazzák.

- B – betonacélokpl. B500H

- az utána lévő szám a jellemző folyáshatár értéke, N/mm2

- Y - acélok előfeszített betonszerkezetekhez  pl. Y1770C

- az utána lévő szám a szakítószilárdság alsó értéke, N/mm2

- R – sínacélok        pl. R0900Mn

- az utána lévő szám a szakítószilárdság alsó értéke, N/mm2

H – hidegen hengerelt lapos acéltermékek nagy szilárdságú acélból hideghúzásra; az ezt követő szám az előírástól függően vagy a folyáshatárt, vagy a szakítószilárdságot jelenti N/mm2-ben

pl. H360LA

- D – lapos termékek hidegalakításra           DC04

- T – ónozott termékek

- M – elektrotechnikai acél

A kiegészítő jelek két részből állhatnak.

A jel vonatkozhat az acél egyéb mechanikai tulajdonságára (pl. ütőmunka értékére: J÷27J	K÷40J	L÷60J), és az utána lévő jel a vizsgálati hőmérsékletet jelzi (+20˚C-tól -60˚C-ig) (Ezeket a jeleket az 1. táblázat foglalja össze).

Továbbá utal a szállítási állapotra, pl.

# M - termomechanikusan hengerelt

N – normalizált vagy szabályos hőmérsékleten hengerelt

Q – nemesített

1. táblázat. Az ütőmunka és a vizsgálati hőmérséklet jelölése

| Ütőmunka | Vizsgálati hőmérséklet |
| --- | --- |
| 27J | 40J | 60J | ˚C |
| JR | KR | LR | +20 |
| J0 | K0 | L0 | 0 |
| J2 | K2 | L2 | -20 |
| J3 | K3 | L3 | -30 |
| J4 | K4 | L4 | -40 |
| J5 | K5 | L5 | -50 |
| J6 | K6 | L6 | -60 |

Példa

Az MSZ EN 10027-1 szerint a min. Re=355 N/mm2 folyáshatárú, -20˚C-on KV27J szavatolt ütőmunkájú, normalizált szerkezeti acél jele: S355J2. A 2. táblázatban látható a jelölés származtatása.

2. táblázat. Egy szerkezeti acél jelölésének származtatása

| Fő jel MSZ EN 10027-1 szerint | Kiegészítő jel IC 10szerint |
| --- | --- |
| S szerkezeti acél | 355 minimum Re=355 N/mm2 | J2 ütőmunka min. 27J -20˚C-on |

# FŐ JEL 2. CSOPORT

Az acélok jelölése vegyi összetételük szerint

a) Ötvözetlen acélok, ha a Mn-tartalom középértéke 1%-nál kisebb.

Az automata acélok nem tartoznak ebbe a csoportba. (2.1. alcsoport)

A kód sorrendben a következő jeleket tartalmazza:

- a C-betűt;

- az előírt karbontartalom középértékének százszorosát.

Példa.

A 0,45% átlagos karbontartalmú ötvözetlen acél jele: C45E vagy C45R.

b) Ebbe a csoportba tartoznak az ötvözetlen acélok, ha a Mn-tartalom középértéke legalább 1%, az ötvözetlen automata acélok, továbbá az ötvözött acélok (a gyorsacélok kivételével), ha egyik ötvözőeleme sem haladja meg az 5%-ot. (2.2. alcsoport)

A kód sorrendben a következő jeleket tartalmazza:

- az előírt karbontartalom középértékének százszorosát;

- az acél jellemző ötvözőinek vegyjelét, a mennyiség csökkenésének sorrendjében. Azonos mennyiségek esetében alfabetikus sorrendben;

- az ötvözőelemek tartalmát a 3. táblázatban megadott tényezővel megszorozva és a legközelebbi egész számra felkerekítve.

3. táblázat. A 2.2. alcsoport ötvözőelemeinek szorzótényezői

| Az ötvözőelem vegyjele | Szorzótényező |
| --- | --- |
| Cr, Co, Mn, Ni, Si, W | 4 |
| Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr | 10 |
| Ce, N, P, S | 100 |
| B | 1000 |

c) Az ötvözött acélok – a gyorsacélok kivételével – ha bármelyik ötvöző mennyisége meghaladja az 5%-ot (2.3. alcsoport)

A kód sorrendben a következő jeleket tartalmazza:

- az X betűt;

- az előírt közepes karbontartalom százszorosát;

- a jellemző ötvözőelemek vegyjelét, mennyiségük csökkenő sorrendjében

- az ötvözőelemek előírt mennyiségének középértékét, a legközelebbi egész számra kerekítve.

Példa

A 2,1% C-tartalmú, illetve 12 % Cr - tartalmú szerszámacél jele: X210Cr12

d) Gyorsacélok (2.4. alcsoport)

A kód sorrendben a következő jeleket tartalmazza:

- HS betűket

- az ötvözőelemek átlagos mennyiségét, egymástól kötőjellel elválasztva, a következő sorrendben:

  - volfrám (W)

  - molibdén (Mo)

  - vanádium (V)

  - kobalt (Co)

Példa

A 6% volfrám, 5% molibdén, a 2% vanádium, 5% Co-tartalmú gyorsacél jele: 
HS 6-5-2-5, számjele:1.3243 (Valamennyi gyorsacélban átlagosan 4% Cr van, ezért ezt külön nem jelöljük)

II. AZ ACÉLOK JELÖLÉSÉNEK SZÁMRENDSZERE

Az acélanyagok jelölésére arab számjegyeket használunk, mivel ez az adatfeldolgozás számára alkalmasabb, mint a rövid jel. Ezt acélszámoknak nevezzük.

A számrendszerben acélcsoportok vannak. A fő csoportok, és ezeken belül az alcsoportok az alábbiak:

- ötvözetlen acélok, ezen belül

minőségi acélok és nemesacélok

- ötvözött acélok, ezen belül

minőségi acélok és nemesacélok.

A nemesacélok további alcsoportokat tartalmaznak, ezek a következők::

szerszámacélok, különféle acélok, korrózióálló acélok, szerkezeti acélok, acélok nyomástartó edények gyártására - és gépacélok.

AZ ACÉL SZÁMJELÉNEK FELÉPÍTÉSE:

1.	XX		XX(XX)

Sorszám (A zárójelben lévő számok további lehetséges jelölésre fenntartva

Az acélcsoport száma az 5. ábra alapján

Az anyagcsoport száma 1= acél

2. ábra. Az acél számjelének felépítése

Az acélok számjelei az 1-es számjeggyel és az azt követő ponttal kezdődnek. A pont után általában négy számjegy következik. Az első két számjegy annak a mezőnek a koordináta pontja, amelybe az acélt besorolták. Ennek első számjegye az oszlop sorszáma, a második számjegye a sor sorszáma. A 3. és 4. számjegy a csoportba besorolt acél csoporton belüli sorszámát jelenti.

A számrendszer szerkezete a 4. táblázatban látható.

Az 5. táblázatban összefoglaljuk néhány gyakrabban használatos melegen hengerelt acéltermék MSZ EN szerinti jelölését, feltüntetve a korábbi érvényét vesztett MSZ szerinti jelölését, továbbá a DIN szerinti jelét is.

A 6. táblázatban a nemesíthető szerkezeti acélok MSZ EN 10083 szerinti jelölése mellett feltüntettük a ma már érvénytelen MSZ 61:1985 szerinti jelölést, mivel az új jelölések még nem mentek át a köztudatba.

A nemesíthető szerkezeti acélokból gyártott munkadarabok kedvező mechanikai tulajdonságait különböző hőkezelési eljárásokkal lehet kihasználni. Ezekből az acélokból nemesítő hőkezeléssel (edzés + megeresztés) a nagy szilárdság mellett nagy szívósságot is el lehet érni, és nem csak statikus, de lökésszerű, dinamikus igénybevételnek is ellenálló szerkezetek is gyárthatók, a kis szelvény mérettől a nagy keresztmetszetű alkatrészekig bezárólag.

A 7. táblázatban a betétben edzhető acélok MSZ EN 10084:2001 szerinti acéljelölések mellett összefoglaltuk a már érvénytelen, korábbi MSZ 31:1985 szabványnak körülbelül megfelelő minőségű acélok jelöléseit is.

A betétben edzhető acélok jellegzetessége, hogy a kis karbon-tartalmú, de szívós acélt, felületi kérgesítéssel kopásállóvá tesszük.  Ennek lényege, hogy a felületbe karbon-atomokat diffundáltatunk a levegőtől elzárva nagy hőmérsékleten szilárd cementáló szemcsékből, vagy gáznemű közegből, vagy olvadt sófürdőből. Ezután hőkezelési eljárásokkal a felületen kopásálló kérget hozunk létre, de ugyanakkor a munkadarab magja szívós marad. Ez a szerkezet a dinamikus igénybevételeknek is és a felületi koptató hatásoknak is jól ellenáll.

4. táblázat. Az acélok számrendszerének felépítése az MSZ EN 10027-2

|  | Ötvözetlen acélok | Ötvözött acélok |
| --- | --- | --- |
|  | Alap-acélok | Minőségi acélok | Nemes-acélok | Minőségi acélok | Nemesacélok |  |
| Nr |  |  |  |  |  |  |  | Szerszámacélok | Különféle acélok | Korró-zió és hőálló acélok | Szerkezeti, nyomástartó-edény- és gép-acélok |
| 0 | 00 | 90 |  |  | 10 |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1 |  |  |  |  | 11 |  |  | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 25 W-V Cr-W-V |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 19 |  |  | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 |

A 2. oszlop 5. sora a 25-tel jelzett mező. Ebbe a mezőbe a W-V és a Cr-W-V ötvözésű szerszámacélok tartoznak.

Például az 1.2542 jelű acél a pneumatikus kalapácsok fejtőnyársának szerszámanyaga, amelynek rövid jele 45WCrV7, és átlagos összetétele:

C=0,45%, W=1,8%, Cr=1%, V=0,2%.

5. táblázat. Melegen hengerelt ötvözetlen szerkezeti acélok. Összehasonlító táblázat

| MSZ EN 10025 | MSZ EN 10027-2:1994 | MSZ 500:1989 | MSZ 500:1981 | MSZ 6280:1982 | DIN 17100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rövid jel | Szám jel |  |  |  |  |
| S185 | 1.0035 | Fe 310-0 | A0 |  | St 33 |
| S235JR | 1.0038 | Fe 235 B | A 38 B | 37 B | RSt 37-2 |
| S235J0 | 1.0114 | Fe 235 C |  | 37 C | St 37-3U |
| S235J2 | 1.0117 | Fe 235 D |  |  |  |
| S275JR | 1.0044 | Fe 275 B | A 44 | 45 B | St 44-2 |
| S275J0 | 1.0143 | Fe 275 C |  | 45 C | St 44-3U |
| S275J2 | 1.0145 | Fe 275 D |  |  |  |
| S355JR | 1.0045 | Fe 355 B |  |  |  |
| S355J0 | 1.0553 | Fe 355 C |  | 52 C | St 52-3U |
| S355J2 | 1.0577 |  |  |  |  |
| S355K2 | 1.0596 | Fe 355 D |  |  |  |
| S450J0 | 1.0590 |  |  |  |  |
| E295 | 1.0050 | Fe 490-2 | A 50 |  | St 50-2 |
| E335 | 1.0060 | Fe 590-2 | A 60 |  | St 60-2 |
| E360 | 1.0070 | Fe 690-2 | A 70 |  | St 70-2 |

6. táblázat. Nemesíthető szerkezeti acélok. Összehasonlító táblázat (kivonat)

| MSZ EN 10083 Rövid jel | MSZ EN 10027-2 Számjel | MSZ 61:1985 |
| --- | --- | --- |
| C22E | 1.1151 | C 22 |
| C25E | 1.1149 | C 25 |
| C30E | 1.1178 | C 30 |
| C35E | 1.1181 | C 35 |
| C40E | 1.1186 | C 40 |
| C45E | 1.1191 | C 45 |
| C50E | 1.1206 | C 50 |
| C55E | 1.1203 | C 55 |
| C60E | 1.1221 | C 60 |
| 28Mn6 | 1.1170 | Mn 1 |
| 38Cr2 | 1.7003 |  |
| 38CrS2 | 1.7023 |  |
| 46Cr2 | 1.7006 |  |
| 46CrS2 | 1.7023 |  |
| 34Cr4 | 1.7033 | Cr 1 |
| 34CrS4 | 1.7037 | Cr 1 E |
| 37Cr4 | 1.7033 | Cr 2 |
| 37CrS4 | 1.7037 | Cr 2 E |
| 41Cr4 | 1.7035 | Cr 3 |
| 41CrS4 | 1.7039 | Cr 3 E |
| 25CrMo4 | 1.7218 | CMo 1 |
| 25CrMoS4 | 1.7213 | CMo 1 E |
| 34CrMo4 | 1.7220 | CMo 3 |
| 34CrMoS4 | 1.7226 | CMo 3 E |
| 42CrMo4 | 1.7225 | CMo 4 |
| 42CrMoS4 | 1.7227 | CMo4 E |
| 50CrMo4 | 1.7228 |  |
| 36CrNiMo4 | 1.6511 |  |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | NCMo 5 |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | NCMo 6 |
| 36NiCrMo16 | 1.6773 |  |
| 51CrV4 | 1.8159 | CrV 3 |

7. táblázat. Betétben edzhető acélok. Összehasonlító táblázat (kivonat)

| MSZ EN 10084 Rövid jel | MSZ EN 10027-2 Számjel | MSZ 31:1985 |
| --- | --- | --- |
| C10E | 1.1121 | C 10 |
| C10R | 1.1207 |  |
| C15E | 1.1141 | C 15 |
| C16E | 1.1148 |  |
| C16R | 1.1140 |  |
| 17Cr3 | 1.7016 |  |
| 28Cr4 | 1.7014 | BC 2 |
| 28CrS4 | 1.7036 |  |
| 16MnCr5 | 1.7131 | BC 3 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 |  |
| 16MnCrB5 | 1.7160 |  |
| 20MnCr5 | 1.7147 |  |
| 20MnCrS5 | 1.7149 |  |
| 18CrMo4 | 1.7243 | ~BCMo 1 |
| 18CrMoS4 | 1.7244 |  |
| 22CrMoS3-5 | 1.7333 |  |
| 20MoCr3 | 1.7320 |  |
| 20MoCrS3 | 1.7319 |  |
| 20MoCr4 | 1.7321 |  |
| 20MoCrS4 | 1.7323 |  |
| 16NiCr4 | 1.5714 |  |
| 16NiCrS4 | 1.5715 |  |
| 10NiCr5-4 | 1.5805 |  |
| 18NiCr5-4 | 1.5810 |  |
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | ~BNC 5 |
| 15NiCr13 | 1.5752 | ~BNC 2 |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 |  |
| 20NiCrMoS2-2 | 1.6526 |  |
| 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | ~BNCMo 1 |
| 17NiCrMo6-4 | 1.6569 |  |
| 20NiCrMoS6-4 | 1.6571 |  |
| 18CrNiMoS6-4 | 1.6587 |  |
| 14NiCrMo13-4 | 1.6657 | ~BNCMo 2 |

# Text boxes

AZ ACÉLMINŐSÉGEK JELÖLÉSE AZ 
MSZ EN SZABVÁNY SZERINT

Rövid jel

MSZ EN 10027-1

Számjel

MSZ EN 10027-2

Kiegészítő jel

IC 10

Fő jel

MSZ EN 10027

Felhasználás, termékforma kódja

(2. csoport)

Acélanyag
kódja

(1. csoport)

1. csoport
A jelölés megfelel az acélok mechanikai tulajdonságainak és felhasználásuknak

2. csoport
A jelölés megfelel a vegyi összetételnek

További négy alcsoport